| Serie : IPE SMART Modelo : M4 | Enfriadora de agua a condensación por aire, Ventilador axial y compresor SCROLL |
| --- | --- |
| POTENCIA |
| POTENCIA FRIGORÍFICA | kW | 4.4 | 5.8 |
| POTENCIA ABSORBIDA | kW | 1.3 | 1.4 |
| COMPRESOR (ES) |
| TIPO | HERMÉTICO TIPO SCROLL |
| NÚMERO | 1 |
| TIPO DE GAS REFRIGERANTE | R 407 C |
| CARGA DE GAS | Kg | 1.3 |
| CONDENSADOR |
| TIPO | BATERIA DE TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO |
| TEMPERATURA EXTERIOR | °C | 35 | 25 |
| VENTILADOR (ES) |
| CAUDAL DE AIRE TOTAL | m3/h | 1 900 |
| MOTORES : Nº Y POTENCIA | n x kW | 1 x 0.07 |
| EVAPORADOR |
| TIPO | INMERSO EN TANQUE EVAPORADOR |
| CAUDAL DE AGUA | m3/h | 0.76 | 1.0 |
| TEMPERATURA DE ENTRADA AGUA | °C | 12 | 20 |
| TEMPERATURA DE SALIDA AGUA | °C | 7 | 15 |
| GLYCOL | % | 0 |

| KIT HIDRÁULICO |
| --- |
| PRESIÓN DE LA BOMBA | Bar | 3.2 | 3.3 |
| POTENCIA DE LA BOMBA | kW | 0.3 |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO | l | 23 |
| DIMENSIONES |  |
| LARGO | mm | 740 |
| ANCHO | mm | 550 |
| ALTO | mm | 885 |
| PESO DE EXPEDICIÓN | Kg | 95 |
| PESO DE FUNCIONAMIENTO | Kg | 120 |
| CONEXIONES DE AGUA | ( | ½’’ |
| DATOS ELÉCTRICOS |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | V/(/Hz | 230 / 1 / 50 + T |
| POTENCIA TOTAL ABSORBIDA | kW | 2.1 |
| CORRIENTE A PLENA CARGA ( FLA ) | A | 10.5 |
| CORRIENTE CON ROTOR BLOQUEADO ( LRA ) | A | 34.0 |
| NIVEL DE PRESIÓN SONORA |
| A 10 MTS. EN CAMPO LIBRE | dB(A) | 46 |

| Serie : IPE SMART Modelo : M6 | Enfriadora de agua a condensación por aire, Ventilador axial y compresor SCROLL |
| --- | --- |
| POTENCIA |
| POTENCIA FRIGORÍFICA | kW | 6.2 | 8.3 |
| POTENCIA ABSORBIDA | kW | 2.0 | 2.1 |
| COMPRESOR (ES) |
| TIPO | HERMÉTICO TIPO SCROLL |
| NÚMERO | 1 |
| TIPO DE GAS REFRIGERANTE | R 407 C |
| CARGA DE GAS | Kg | 1.5 |
| CONDENSADOR |
| TIPO | BATERIA DE TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO |
| TEMPERATURA EXTERIOR | °C | 35 | 25 |
| VENTILADOR (ES) |
| CAUDAL DE AIRE TOTAL | m3/h | 1 900 |
| MOTORES : Nº Y POTENCIA | n x kW | 1 x 0.07 |
| EVAPORADOR |
| TIPO | INMERSO EN TANQUE EVAPORADOR |
| CAUDAL DE AGUA | m3/h | 1.06 | 1.42 |
| TEMPERATURA DE ENTRADA AGUA | °C | 12 | 20 |
| TEMPERATURA DE SALIDA AGUA | °C | 7 | 15 |
| GLYCOL | % | 0 |

| KIT HIDRÁULICO |
| --- |
| PRESIÓN DE LA BOMBA | Bar | 2.9 | 1.7 |
| POTENCIA DE LA BOMBA | kW | 0.3 |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO | l | 23 |
| DIMENSIONES |  |
| LARGO | mm | 740 |
| ANCHO | mm | 550 |
| ALTO | mm | 885 |
| PESO DE EXPEDICIÓN | Kg | 115 |
| PESO DE FUNCIONAMIENTO | Kg | 140 |
| CONEXIONES DE AGUA | ( | ½’’ |
| DATOS ELÉCTRICOS |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | V/(/Hz | 230 / 1 / 50 + T |
| POTENCIA TOTAL ABSORBIDA | kW | 2.6 |
| CORRIENTE A PLENA CARGA (FLA) | A | 13.2 |
| CORRIENTE CON ROTOR BLOQUEADO (LRA) | A | 45.0 |
| NIVEL DE PRESIÓN SONORA |
| A 10 MTS. EN CAPO LIBRE | dB(A) | 46 |

| Série : IPE SMART Modelo : M10 | Enfriadora de agua a condensación por aire, Ventilador axial y compresor SCROLL |
| --- | --- |
| POTENCIA |
| POTENCIA FRIGORÍFICA | kW | 4.2 | 5.7 |
| POTENCIA ABSORBIDA | kW | 1.3 | 1.2 |
| COMPRESOR (ES) |
| TIPO | HERMÉTICO TIPO SCROLL |
| NÚMERO | 1 |
| TIPO DE GAS REFRIGERANTE | R 407 C |
| CARGA DE GAS | Kg | 1.3 |
| CONDENSADOR |
| TIPO | BATERÍA DE TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO |
| TEMPERATURA EXTERIOR | °C | 35 | 25 |
| VENTILADOR (ES) |
| CAUDAL DE AIRE TOTAL | m3/h | 1 600 |
| MOTORES : Nº Y POTENCIA | n x kW | 1 x 0.12 |
| EVAPORADOR |
| TIPO | INMERSO EN TANQUE EVAPORADOR |
| CAUDAL DE AGUA | m3/h | 0.72 | 0.98 |
| TEMPERATURA DE ENTRADA AGUA | °C | 12 | 20 |
| TEMPERATURA DE SALIDA AGUA | °C | 7 | 15 |
| GLYCOL | % | 0 |

| KIT HIDRÁULICO |
| --- |
| PRESIÓN DE LA BOMBA | Bar | 3.2 | 2.9 |
| POTENCIA DE LA BOMBA | kW | 0.3 |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO | l | 23 |
| DIMENSIONES |  |
| LARGO | mm | 680 |
| ANCHO | mm | 550 |
| ALTO | mm | 1050 |
| PESO DE EXPEDICIÓN | Kg | 130 |
| PESO DE FUNCIONAMIENTO | Kg | 155 |
| CONEXIONES DE AGUA | ( | ½’’ |
| DATOS ELÉCTRICOS |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | V/(/Hz | 230 / 1 / 50 + T |
| POTENCIA TOTAL ABSORBIDA | kW | 1.8 |
| CORRIENTE A PLENA CARGA (FLA) | A | 11.4 |
| CORRIENTE CON ROTOR BLOQUEADO (LRA) | A | 38.0 |
| NIVEL DE PRESIÓN SONORA |
| A 10 MTS. EN CAMPO LIBRE | dB(A) | 49 |