| Serie: EKE Modelo: 302 | Enfriadora de agua a condensación por aire, Ventiladores axiales y compresores SCROLL |
| --- | --- |
| POTENCIA |
| POTENCIA FRIGORÍFICA | kW | 63,7 | 87,8 |
| POTENCIA ABSORBIDA | kW | 19,6 | 17,0 |
| EFICACIA DE REFRIGERACION (EER): 2,90 |
| Cumple ECODISEÑO ErP según normativa aplicación de proceso UE nº 2015/1095 |
| COMPRESORES |
| TIPO | HERMÉTICO TIPO SCROLL |
| NÚMERO DE COMPRESORES | 2 – Montados en Tándem |
| TIPO DE GAS REFRIGERANTE | R 410 A |
| CARGA DE GAS | Kg | 10 |
| CONDENSADOR |
| TIPO | BATERIA DE TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO |
| TEMPERATURA EXTERIOR | °C | 35 | 25 |
| VENTILADORES |
| CAUDAL DE AIRE TOTAL | m3/h | 28 400 |
| MOTORES: N.º Y POTENCIA | n x kW | 2 x 1,15 |
| Válvula de expansión electrónica – Manómetros presión baja y alta gas refrigerante |
| EVAPORADOR |
| TIPO | INMERSO EN TANQUE EVAPORADOR |
| CAUDAL DE AGUA | m3/h | 10,9 | 15,1 |
| TEMPERATURA DE ENTRADA AGUA | °C | 12 | 20 |
| TEMPERATURA DE SALIDA AGUA | °C | 7 | 15 |
| GLYCOL | % | 0 |

| KIT HIDRÁULICO: Bomba centrifuga + deposito agua + manómetro presión agua |
| --- |
| PRESIÓN DE LA BOMBA | Bar | 3,45 | 2,70 |
| POTENCIA DE LA BOMBA | kW | 1,8 |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO | l | 460 |
| DIMENSIONES |  |
| LARGO | mm | 2 580 |
| ANCHO | mm | 990 |
| ALTO | mm | 2 268 |
| PESO DE EXPEDICIÓN | Kg | 995 |
| PESO DE FUNCIONAMIENTO | Kg | 1.455 |
| CONEXIONES DE AGUA | ( | 2’’ – DN 50 |
| DATOS ELÉCTRICOS |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | V/(/Hz | 400 / 3 / 50 + T |
| POTENCIA TOTAL ABSORBIDA | kW | 31,7 |
| CORRIENTE A PLENA CARGA (FLA) | A | 67,5 |
| CORRIENTE CON ROTOR BLOQUEADO (LRA) | A | 136 |
| NIVEL DE PRESIÓN SONORA |
| A 10 MTS. EN CAMPO LIBRE | dB(A) | 53 |